# Reservoir Summary: Well 14/5 - 1A (Shell)

| Tectono-Strat. Unit | Operators Name | TOP/m | BASE/ m | GROSS/ m | NET/ m | N/G | Porosity Range % (from SWC) | Average Porosity % | Average Sw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Middle post-rift | 1690-1720m | 1690 | 1720 | 30 | 8.53 | 0.28 | 19.7-20.7 | 20.6 | 0.924 |
| Middle post-rift | Sand 1 | 1720 | 1745 | 25 | 14.02 | 0.56 | 19.6-25.4 | 21.2 | 0.849 |
| Early to middle post-rift | 1745-1957m | 1745 | 1957 | 202 | 53.47 | 0.27 | 16.3-27.8 | 26.6 | 0.91 |
| Early post rift | Sand 2 | 1947 | 2000 | 53 | 37.88 | 0.72 | 17.5-27.8 | 23.2 | 0.889 |
| Late syn-rift to early post-rift | 2000-3140m | 2000 | 3140 | 1140 | 31.39 | 0.03 | 2.3-32.5 | 12.0 | 0.57 |
| Late syn-rift | Sand 3 | 3140 | 3464 | 324 | 125.43 | 0.104 | 27.8-30.4 | 10.4 | 0.517 |
| Early to late syn-rift | 3484-4120m | 3484 | 4120 | 636 | 74.07 | 0.12 | 1.5-9.0 | 6.1 | 0.588 |
| Early syn-rift | Sand 4 | 4120 | 4200 | 80 | 39.92 | 0.50 | 4.4-7.5 | 5.7 | 0.469 |
| Early syn-rift | 4200-4488m | 4200 | 4488 | 288 | 10.36 | 0.35 | 0.5-4.6 | 5.0 | 0.551 |